Všeobecne záväzné nariadenie

Obce Makov

číslo 8/2007

o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Makov

Prerokované OZ v Makove 18. 06. 2007

Uznesenie číslo 81/2007

- Návrh vyvesený na úradnej tabuli 01. 06. 2007

- Počet pripomienok uplatnených k návrhu nariadenia – 0

- VZN Obce Makov č. 8/2007 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Makov

vyvesené na úradnej tabuli  19.07.2007

- Zvesené z úradnej tabule 04.07.2007

#### Účinnosť od 05. 07. 2007

Počet prítomných poslancov na zasadnutí 8.

Obecné zastupiteľstvo v Makove na základe § 4 ods. 3 písm. g)  zákona SNR č. 369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  zmien  a ust. §  36 ods. 9 písm. c)   zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach   v  y  d  á  v  a   pre územie Obce Makov  t o t o

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE

č. 8/2007

o  zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Makov

§ 1

Všeobecné ustanovenia

(1) Toto nariadenie upravuje povinnosti prevádzkovateľov žúmp v katastrálnom území Obce Makov pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovaní.

§ 2

Stavba a prevádzka žumpy

(1) Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku určená na akumuláciu odpadových vôd z domácností.

(2) Žumpa sa buduje tam, kde nie je možné pripojenie na verejnú kanalizáciu avšak musí byť umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu (ust. § 11 ods. 2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002  Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie).

(3) Odpadová voda odvádzaná do žúmp nie je, na rozdiel od kalu zo septikov,  komunálnym odpadom a nevzťahuje sa naň režim zberu, a zneškodňovania komunálnych a drobných stavebných odpadov (ust. § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov).

(4) Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a  technickým normám.

(5) Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k  únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.

(6) Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné, tak aby odpadová voda nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.

(7) Umiestnenie žumpy  na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej vyprázdňovania

(8) Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí zodpovedať  príslušnými slovenským technickým normám.

(9) Do žúmp nie je možné odvádzať zrážkovú vodu (ust. § 11 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z.).

(10) Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických, alebo fyzických osôb.

(11) Obec Makov, v súlade s ust. § 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ust. § 36 ods. 9 písm. a) zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších právnych predpisov, dáva na vedomie, že najbližšími firmami, ktoré sa zaoberajú vývozom žúmp a septikov sú:

- Mestský podnik služieb, prísp. org., Predmierska 22, 023 54  Turzovka,

tel.: 041/435 23 26

- Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., U Kyzka 751, 022 04  Čadca,

- Technické služby mesta, Hlinická cesta 403, 014 01  Bytča,

tel.: 041/552 32 21

(12) Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu Obce Makov doklad o spôsobe zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.

(13) Zakazuje sa vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd (ust. § 36 ods. 12 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov).

§ 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1)  Na tomto nariadení sa uznieslo  Obecné zastupiteľstvo v Makove dňa 18. 06. 2007 uznesením č.81/2007.

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  05. 07. 2007 .

V  Makove dňa  05. 07. 2007

Ing. Marián Masnica

starosta obce